Mažeikių aeroklubas

Lėktuvo An-2 vienos valandos skrydžio išskaičiavimas 2018 m.

Sąnaudos skaičiuojamos planuojant metinį skraidymą - 80 val.

Benzinas AVGAS100LL  -    235 ltr.;    1 ltr. kaina 1,45 eur.

235 x 4,80  =  341 eur.*

Tepalas MS 20                  -   235 x 4%  =   9.4 ltr.   1 ltr. kaina 3 eur.

9.4 x 10  =   28,2 eur.*

# Variklis                              -   resursas 800 val., vertė 14500 eur.

1 val. =  18.00 eur.

Sraigtas                              -   resursas 2000 val., vertė 2030 eur.

1 val. =    1 eur.

Guminės žarnos                -   resursas 7 metai, vertė 1305 eur.

1 val.  =   2,4 eur.

Sklandmuo                        -   resursas 10 metų, vertė 10145 eur.**

1 val.  =  13 eur.

## SPT pratęsimas                -   102 eur. metams

1 val.  =    1,3 eur..

## Draudimas                        -   1160 eur. sezonui

1 val.  =  15 eur..

## Kita amortizacija (va-

žiuoklė, prietaisai, einamas

remontas ir kt.)                -    1 val.  =  6 eur.

## Vienos valandos skrydžio sąnaudos  -    426 eur.

Aptarnaujančiam personalui išlaidos

(OL priežiūra, pilotavimas) 1 val.     -      52 eur.

Vienos valandos skrydžio savikaina  -   478 eur.

Reikiamas minimalus pelnas  -  25%        -      120 eur.

### Vienos valandos skrydžio kaina    ~    600 eur.

Vienos minutės skrydžio kaina ~ 10.00 eur.

NEĮVERTINTA:           Aerodromo darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai.

Aerodromo eksploatacija (šienavimas, volavimas, skrydžių informacinių  ženklų

atnaujinimas, vėjo krypties rodyklės remontas, radijo ryšio priemonių aptarnavimas,

teritorijos tvarkymas ir kt.)

Elektros energijos sąnaudos

Turto apsauga

Pastaba: per metus priskraidant daugiau nei 80 val., 1 val. skrydžio kaina mažėja.

* Valandos skrydžio kaina dažnai svyruoja dėl naftos produktų kainos kaitos.

** Prailginus sklandmens resursą (jeigu nemokama už pratęsimus) skrydžio kaina mažėja.